ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ДУШЕВОЙ КАБИНЫ

«БЕАТА»

Заводской номер____________________________

Перед эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией

2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	- 3 -

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	- 4 -

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	- 4 -

СБОРКА, УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	- 6 -

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ	- 9 -

СМЕСИТЕЛЬ	- 11 -

РУЧНОЙ ДУШ	- 11 -

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДУШ «ТРОПИЧЕСКИЙ ДОЖДЬ»	- 11 -

ОСВЕЩЕНИЕ	- 11 -

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДУШ	- 11 -

ФУНКЦИЯ «ПАРОВАЯ БАНЯ»	- 11 -

FM–ПРИЁМНИК	- 12 -

ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ	- 12 -

ОЗОНОВАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ	- 12 -

КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ 300	- 13 -

ПОРЯДОК СБОРКИ	- 19 -

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ «БЕАТА»	- 23 -

УХОД ЗА ДУШЕВОЙ ШТОРКОЙ.	- 26 -

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ ПОДДОНА.	- 26 -

КОМПЛЕКТНОСТЬ	- 27 -

# НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Душевая кабина предназначена для принятия водных процедур, в том числе лечебных; устанавливается в санитарных узлах жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией. На рисунке 1 показаны габаритные чертежи душевой кабины «БЕАТА».

Рисунок 1

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Душевая кабина выполнена из безопасных для жизни и здоровья человека материалов, о чем свидетельствует экспертное заключение № 314 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» от 21.03.2014 г.

Изделие полностью адаптированы к российским условиям и изготавливаются в соответствии с ТУ 5156-004-18009384-2011 при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Продукция сертифицирована и имеет сертификат соответствия № ТС RU C-RU.AB29.B.02669 от 27.04.2015 г.

# МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работоспособность функций душевой кабины «БЕАТА» обеспечивают электрические блоки и агрегаты:

  - блок управления (100 Вт*);

  - парогенератор (( 2500-3000 Вт).

Суммарная мощность электрических приборов и агрегатов душевого бокса ( 2,6-3,1 кВт.

Душевая кабина подключается к электрической сети напряжением 220 ± 10% В, частотой 50 Гц. Контроллер управления кабины подключается отдельным сетевым шнуром, поэтому при подготовке к установке необходимо установка влагозащищенной розетки с проводом заземления. При пользовании душевой кабиной необходимо соблюдать приведённые ниже меры предосторожности:

- Электрооборудование душевой кабины должно иметь защиту от проникновения воды.

- Необходимо обеспечить заземление душевой кабины!!!

- Парогенератор должен быть установлен горизонтально, провод заземления подключить к заземляющему терминалу.

- Линии выхода пара не должны иметь сужений, вмятин.

- Температурный датчик должен быть хорошо закреплён.

- Нельзя производить самостоятельный ремонт душевой кабины до окончания срока гарантийного обслуживания. Для необходимого ремонта рекомендуется прибегать к услугам сервисного работника компании RADOMIR( или квалифицированного раб3отника, имеющего соответствующий сертификат от компании RADOMIR(.

При ремонте посторонними лицами, не имеющими сертификата RADOMIR( , гарантийные обязательства производителя аннулируются.

- Перед пользованием душевой кабиной необходимо убедиться в том, что все функциональные элементы правильно соединены.

- Отключайте сетевой кабель душевой кабины перед длительным отсутствием, если пользование душевой кабиной откладывается на длительный срок.

- Отключайте сетевой кабель перед проведением профилактических работ в душевой кабине.

- Не разрешайте пользоваться душевой кабиной детям без присмотра взрослых.

- Не рекомендуется пользоваться функцией «Паровой бани» душевой кабины после принятия алкоголя, беременным женщинам и людям с повышенным кровяным давлением.

- Во избежание получения ожогов при работе парогенератора, не допускается нахождение в непосредственной близости от устройства выхода пара и соприкосновения различными частями тела до устройства выхода пара.

- Нельзя облокачиваться на боковые стенки душевой кабины во избежание перекоса конструкции и нарушения герметизации в стыках.

- Стеклянные полочки рассчитаны на нагрузку максимум 800г.

- При установке душевой кабины предусмотреть возможность демонтажа.

- Поддон нельзя замуровывать, заневоливать, подвергать перегибам и механическим воздействиям.

- В большинстве районов России вода содержит большое количество извести, что приводит к образованию известкового налета, который закупоривает проходные отверстия в смесителях, в лейках, в джетах. Поэтому использование в системе подачи воды фильтров грубой и тонкой очистки является обязательным.

- Во избежание перекоса роликов запрещается резко (рывком) открывать и закрывать дверцы, т.к. это может привести к изменению центра тяжести, разбалансировке и в результате к опрокидыванию дверок внутрь кабины.

- Категорически запрещается отстегивать нижние ролики и выводить их из зацепления с направляющими, т.к. это может привести к выпадению стеклянной двери с травмирующими последствиями.

- Запрещается наступать на грибок слива-перелива в приподнятом положении, что может привести к поломке.

- Категорически запрещаются любые изменения, касаемые конструктива изделия: прорезание панелей, обрезка бортов поддона, рассверливание дополнительных отверстий, изменения конструктива рамы и т.д.

- Производитель предупреждает о том, что неосторожное поведение при использовании изделия с выступающими деталями излива и смесителя могут привести к травме.

- Недопустимо засовывать в гидромассажную систему посторонние предметы (гвозди, скрепки, шарики, резиновые изделия, жевательную резинку и т.п.)

- Нельзя садиться на поддон с душевым ограждением, т.к. это может привести к деформации дуги ограждения и как следствие к разжатию роликов и выпадению дверей.

- На изделиях нового поколения устанавливаются дисплеи электроники с сенсорным управлением. При попадании на него воды или мыльной пены может произойти самовыключение или самовключение.

- При приобретении изделия потребитель должен предусмотреть максимально допустимую нагрузку с учетом своего веса на межэтажные перекрытия в его ванной комнате или другом месте установки.

- Ванная комната должна быть оборудована соответствующей вентиляционной системой.

- Обратная сторона поддона покрыта укрепляющими смолами с армирующим слоем из стекловолокна, имеющим шершавую поверхность. Соприкосновение с этой поверхностью может привести к царапинам и занозам.

- Для герметизации применять нейтральный сантехнический герметик, не содержащий в своем составе уксусную кислоту.

- Внимание! Душевое ограждение не является герметичным. При направленном потоке воды на душевое ограждение возможно попадание капель воды за ограждение в местах стыков стекол.

При несоблюдении изложенных рекомендаций претензии по гарантийному обслуживанию не принимаются.

# СБОРКА, УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Перед сборкой, установкой и подключением душевой кабины необходимо подготовить место для её установки. Рекомендуемые варианты подвода коммуникаций показаны на рисунке 2.

- Варианты подвода электрического тока к душевой кабине показаны на рисунке 2 (размещение розетки, материалы для проводки и устройства для подключения выбирались в соответствии с ГОСТ Р 50571 (МЭК 60364-6-61—86) «Электроустановки зданий»). Проводку должен выполнить квалифицированный электрик в соответствии с правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. Для подключения душевой кабины необходима установка одной отдельной заземленной розетки (розетка специальная для установки в ванных комнатах с закрывающимся местом установки вилки) (заземление обязательно!!!). Розетку установить на стене по размерам (см. рисунок 2) для предотвращения попадания воды. Подводку выполнить отдельным кабелем в двойной изоляции (рекомендуемое сечение 3х2,5). Для обеспечения защиты при перегрузках напряжения необходима установка автомата, рассчитанного на нагрузку 25А, и УЗО (с величиной дифференциала 0,03А). Установку УЗО и автомата выполнить вне ванной комнаты на видном месте. Электрический кабель от автомата до точки подключения должен быть защищен гофрированной трубкой и не должен иметь промежуточных включений.

Длина сетевого шнура душевой кабины ≈ 2 м. Розетку необходимо установить на расстоянии, чтобы возможно было дотянуться шнуром до розетки (провод должен лежать на полу свободно, без натяжения). Применение удлинителей категорически запрещается.

Внимание! Во избежание повреждения электрооборудования, вызванного возможными резкими скачками напряжения, рекомендуется установка стабилизаторов напряжения. В противном случае компания-производитель снимает с себя гарантийные обязательства.

- Варианты подвода горячей и холодной воды показаны на рис. 2. Выводы горячего и холодного водопроводов должны быть снабжены водозапорными кранами диаметром 1/2” с наружной резьбой. ВНИМАНИЕ! Использование в системе подачи воды фильтров грубой и тонкой очистки является обязательным. Отсутствие фильтров может привести к засорению гидромассажных форсунок и попаданию в керамический картридж смесителя металлических окалин, что приведет к их выходу из строя.

В случае отсутствия фильтров в системе водоснабжения компания-производитель снимает с себя гарантийные обязательства.

- При давлении в водопроводной системе свыше 5 атм, рекомендуется установить регуляторы давления.

- Канализационную трубу лучше всего монтировать в пол, под напольную плитку, или в стену (варианты размещения см. рисунок 2). При устройстве слива в стене высота от уровня пола не должна превышать 2 см от нижнего среза трубы. Диаметр выходного посадочного отверстия слива Ø40-50 мм. Соединение слива с канализацией выполнить гибкой гофрированной трубой или жёсткой трубой, подогнав её по месту при подключении бокса.

Сборка, установка и подключение душевой кабины «БЕАТА» выполняется сервисным мастером компании–производителя или квалифицированным работником, имеющим соответствующий сертификат RADOMIR®.

Рисунок 2

# ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

Душевая кабина «БЕАТА» снабжена следующим набором функций (рис.4):

Комплектующие

Смеситель

Ручной душ на стойке-кронштейне

Вертикальный душ «Тропический дождь»

Освещение

Горизонтальный душ – 8 форсунок

Функция «Паровая баня»

FM-приёмник

Вытяжная вентиляция

Озоновая дезинфекция

Контроллер управления 300

Контроллер управления 300 предназначен для управления опциями:

- функцией «Паровая баня»;

- FM – приёмника;

- освещения;

- вытяжной вентиляции;

- озоновой дезинфекции (работает автоматически).

Размещение функциональных элементов душевой кабины показано на рисунке 4 (комплектация 2). В комплектации 1 отсутствует стандартный гидромассаж чаши ванны и контроллер управления 300.

Обратите внимание! Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.

Рисунок 4

# СМЕСИТЕЛЬ

Рисунок 5

Предназначен для регулирования напора подачи воды, изменения её температуры и переключения режимов подачи воды (через вертикальный душ, через душевую лейку, через горизонтальный душ)

Условные обозначения смесителя показаны на рисунке 5.

# РУЧНОЙ ДУШ

Предназначен для принятия водных процедур стоя (рис. 4). Ручной душ установлен на стойке – кронштейне. Имеется возможность регулировки положения душевой лейки ручного душа по высоте и фиксации в удобном положении. Включение подачи воды на душевую лейку осуществляется путём установления переключателя режимов работы смесителя в соответствующее положение.

# ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ДУШ «ТРОПИЧЕСКИЙ ДОЖДЬ»

Вертикальный душ «Тропический дождь» представляет собой поток крупных струй воды, истекающих из душевой лейки, установленной в крыше душевого бокса (см. рис. 4). Включение осуществляется путём установления ручки переключателя режимов работы смесителя в соответствующее положение.

# ОСВЕЩЕНИЕ

Предназначено для освещения душевого бокса. Включение/выключение осуществляется при нажатии кнопки «ОСВЕЩЕНИЕ» на Контроллере управления 300 в душевой кабине. Осветительная аппаратура является расходным материалом, гарантия на которую не распространяется (светильники, лампы хромотерапии и подсветки, галогеновые лампы).

# ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ДУШ

В комплект функций душевой кабины «БЕАТА» входят 8 форсунок горизонтального душа (см. рис. 4).

Включение горизонтального душа осуществляется путём установки переключателя режимов работы смесителя в соответствующее положение - подачи воды на форсунки горизонтального душа.

# ФУНКЦИЯ «ПАРОВАЯ БАНЯ»

Функция «Паровая баня» представляет собой подачу пара в душевую кабину. Функцию подачи пара выполняет парогенератор. Подача воды в парогенератор происходит через отверстие с наружной резьбой ½”, закрытое предохранительной сеткой. Подача воды регулируется электромагнитным клапаном. Во избежание выхода из строя электромагнитного клапана, снимать предохранительную сетку ЗАПРЕЩАЕТСЯ! В том случае, если на трубах водоснабжения отсутствуют фильтры грубой и тонкой очистки (см. п. «СБОРКА, УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ»), предохранительная сетка может засоряться, что нарушит работу парогенератора.

В случае отсутствия фильтров в системе водоснабжения компания-производитель снимает с себя гарантийные обязательства.

При установке обратить внимание, что шланг дренажа из парогенератора не должен иметь провисание для правильного слива воды.

Управление работой парогенератора осуществляет блок управления после нажатия соответствующей кнопки на пульте управления Контроллера управления 300 и задания необходимых режимов (температуры в кабине, времени работы процедуры). Парогенератор обеспечивает температуру 30°-35° С влажного пара внутри при условии, что температура окружающего воздуха не ниже 23°-24°С.

Порядок включения функции «Паровой бани»:

Перед нажатием кнопки «Паровая баня» необходимо получить подтверждение о подаче воды.

- Нажать кнопку «Паровая баня» на пульте управления или дистанционном пульте управления.

- Выполнить установку времени процедуры (время процедуры max 15 мин.) клавишей ( или (. Повторное включение возможно через 10 мин.

Невыполнение п.2 приводит к растрескиванию акрила в месте выхода пара. При нарушении данного требования претензии производителем не принимаются.

- Выполнить установку необходимой температуры клавишей ( или ( (устанавливаемая температура должна быть выше температуры окружающей среды).

После выполнения описанных выше действий процедура начнёт работать, сохраняя установленные режимы.

# FM–ПРИЁМНИК

Встроенный FM–приёмник предназначен для прослушивания радиостанций FM–диапазона во время пользования душевой кабиной. FM–приёмник имеет возможность автоматического сканирования FM–диапазона для поиска необходимых частот радиостанций и сохранения частот радиостанций в памяти, а также последующего их воспроизведения.

# ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Предназначена для удаления излишней влажности из душевой кабины. Включается нажатием соответствующей кнопки на пульте управления или автоматически после отключения озонации.

# ОЗОНОВАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Предназначена для дезинфекции душевой кабины по окончании использования. Включение производится автоматически после отключения кабины с помощью Контроллера управления 300. Время работы процедуры установлено на заводе-изготовителе и составляет 10 мин. По прошествии этого времени функция автоматически отключается и включается вентиляция и система дренажа (слив воды из парогенератора).

# КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ 300

1. На ЖК экране отображается следующая информация

- Уровень скачкообразной перестройки частоты

- Иконка и состояние Радио/Аудио

- Иконка и состояние сигнала тревоги

- Иконка и состояние подсветки

- Цифровая шкала температуры

- Входящий телефонный звонок

- Время работы парогенератора

- Иконка и состояние вентилятора

- Иконка и состояние функции «Пар»

- Цифровая шкала частоты радио

- Отображение радиостанции

- Цифровая шкала громкости/радиостанций

- Отображение громкости

- Устройства, контролируемые изделием

- Лампа верхнего света: AC12V/20W

- Лампа подсветки: AC12V/8W

- Вентилятор: DC12V/Max4W

- Динамики: 8Ω/15W

- Озонатор: AC12V/Max6W

- Парогенератор: AC220V/3000W

- Схематическая диаграмма панели управления:

- Переход вверх

- Переход влево

- Меню/включение функций/сохранение радиостанций

- Кнопка включения

- Переход вниз

- Переход вправо

- Подтверждение функций

- Отверстие приема сигнала

Внимание

Все датчики и кнопки электронного пульта управления электробезопасны (управляющее напряжение 5 В) и водонепроницаемы для брызг воды, при этом залив водой не допускается, т.к. приводит к проникновению воды внутрь и поломке прибора.

Работа панели управления

1 При работе любой кнопки звучит сигнал

2 Иконки и курсор

2.1 Иконки, такие как , являются иконками управления, все управляющие значки отображения на ЖК-дисплее после включения питания.

2.2 курсор, который показывает только одну иконку на ЖК-дисплее. Нажмите , движется вверх, нажмите , движется вниз. Установите на функцию, которую выбрали, нажмите кнопку , чтобы запустить функцию.

, являются функциональными значками. Значок не будет отображаться, если функция не была выбрана курсором; значок будет отображаться на ЖК-дисплее, если курсором выбрана данная функция и будет мигать, если функция запущена.

3  включение

3.1 Нажмите на иконку, чтобы включить контроллер, нажмите еще раз для отключения контроллера.

4 Функция

4.1 Переведите  к , нажмите , чтобы начать работу вентилятора, мигает на дисплее, нажмите  еще раз, чтобы остановить вентилятор.

5  лампы подсветки

5.1 При включении контроллера кнопкой  лампа включена, мигает на дисплее; переведите курсорк, нажмите  , чтобы выключить лампу; нажмите еще раз , чтобы включить лампу:

6 Озонация

6.1 После выключения питания автоматически включается функция озонации, которая стерилизует душевой бокс в течение 10 минут. Затем функция озонации автоматически отключается. Происходит автоматическое включение вентилятора, который работает в течение 10минут, а затем автоматически отключается.

7 FM Цифровая настройка радио

7.1 Диапазон частот FM составляет 87,5-108.0 МГц.

7.2 FM цифровая настройка радио/проигрывание CD

7.2.1 Переведите к , нажмите , чтобы начать работу FM, на ЖК мигает ; нажмите  еще раз, чтобы начать проигрывание компакт-диска, на ЖК мигает; нажмите  в третий раз, чтобы остановить проигрывание компакт-диска, на ЖКперестанет мигать.

7.3 Увеличение частот

7.3.1 Нажмите , чтобы увеличить частоту на один шаг (длина одного шага = 50 кГц); нажмите эту кнопку в течение 2 секунд, система осуществит поиск радиостанций автоматически; при автоматической настройке частоты радио зафиксирует FM станции автоматически и на ЖК отобразится частота этой станции; когда она достигает до предела 108,0 МГц, снова нажмите кнопку и частота переходит на 87,5МГц.

7.4 Уменьшение частот

7.4.1 Нажмите , чтобы уменьшить частоту на  один шаг (длина одного шага = 50 кГц); нажмите эту кнопку в течение 2 секунд, система осуществляет поиск радиостанций в меньших частотах автоматически; при автоматической настройке частоты радио зафиксирует FM станции автоматически и на ЖК отобразиться частота этой станции ; Когда она достигает до предела 87,5МГц, снова нажмите кнопку и частота переходит на 108,0 МГц.

7.5 Увеличение громкости (при FM или функция CD включен, нажмите чтобы замигал )

7.5.1 Шагов настройки 40. С каждым шагом громкость увеличивается на 2 дБ и объемной диапазон регулировки должен быть -80 ~ 0dB. Во время настройки на ЖК отображаются значения.

7.5.2 Нажмите на иконку , чтобы увеличить громкость на 2 дБ. При нажатии на иконку  более 2сек, громкость будет увеличиваться на 10 дБ / с.

7.6 Уменьшение громкости (когда функция FM включен, нажмите  ,чтобы замигал  )

7.6.1 Нажмите , звук уменьшится на 2 дБ. При нажатии значка  более 2 сек, громкость будет уменьшаться на10 дБ / с.

7.7 Выбор и запоминание радиостанций.

7.7.1 Сохранение радиостанций: Если вы хотите сохранить станцию, нажмите на эту иконку  в течение 2 секунд, ЖК должны мигать  и частота выбранной станции.

7.7.2 Выбор радиостанций: Когда функция FM включена, нажмите  на ЖК мигает и ЖК показывает , а затем нажмите/, чтобы выбрать станцию. На дисплее отобразиться номер станции и частота.

- Функция пара

8.1 Переместите  к ,  затем нажмите , на дисплее замигает , автоматически открывается клапан забора воды, и вода поступает в парогенератор.

    - Если датчик уровня воды определяет, что ее уровень достаточен, поступление воды прекращается, и включается функция подачи пара. Изделие управляет температурой внутри душевого бокса в соответствии с настройками.

- Блокировка клавиатуры

  - Когда система включена, и при отсутствии каких-либо действий с клавиатурой в течение 5 минут, кнопки блокируются автоматически. На дисплее загорается.  Для снятия блокировки нажмите и удерживайте в течение 5-и секунд. Иконкаисчезает.

  - Когда клавиатура заблокирована, нажмите любую кнопку на пульте дистанционного управления для снятия блокировки.

Правило управления:

Внутренняя температура > установленная по умолчанию (стандартная) температура +1C0 ->Парогенератор отключается.

Внутренняя температура < установленная по умолчанию (стандартная) температура  -1 C0 ->Парогенератор вновь начинает нагрев.

    - Когда значения температуры и времени «сбрасываются», изделие устанавливает температуру в соответствии с заводскими параметрами.

Правило управления:

Внутренняя температура > установленная температура +1 C0 ->Парогенератор отключается.

Внутренняя температура < установленная температура -1 C0->Парогенератор вновь начинает нагрев.

  - Регулировка температуры

8.2 Регулировка температуры.

8.2.1 Нажмите , чтобы числовое значение температуры замигало на ЖК, единица измерения  (нажмите еще раз, чтобы изменить единицы измерения на , и численное значение также измениться), затем нажмите или  один раз, температура увеличивается или уменьшается на 1 ℃; если нажмите или в течение более 2 секунд, температура увеличивается или уменьшается в "1 ℃ /0.5с";чтобы остановить - нажмите или в течение 5 секунд, последняя цифра является установленной температурой, которая показывается на ЖК.

8.2.2 Диапазон изменения температур: 25 ℃ --60 ℃

8.3 Установка времени

8.3.1 Нажимайте пока числовое значения временине начнет мигать, затем нажмите или  один раз, время увеличивается или уменьшается 5 минут, если нажать или в течение более 2 секунд, время увеличивается или уменьшается в "1 мин /0.5с"; остановить нажатием или , последняя цифра является установленным временем.

8.3.2 Диапазон установки времени: 10-60 минут.

- Функция сигнала тревоги.

  - Переместите  к , нажмите , функция сигнала тревоги включается, и появляется звуковой сигнал. Нажмите кнопку отключения питания для выключения функции.

  - Если система определяет, что с панелью управления не производилось никаких действий в течение длительного времени,  автоматически перемещается к , на случай, если пользователю необходима экстренная помощь.

- Тестирование и защита от пониженного напряжения / перегрузки

10 Низкое напряжение / максимальная токовая защита

10.1 Если система определяет, что напряжение занижено или повышено, она автоматически отключает все функции и питание.

Работа с дистанционным пультом управления

- При нажатии на любую кнопку управления звучит сигнал.

  - Кнопки управления соответствуют кнопкам на панели управления.

Объявление

- Любой ремонт должен осуществляться квалифицированным ремонтным персоналом, уполномоченным на это производителем, либо представителем производителя. В противном случае, ответственность с производителя или его представителя снимается.

- Данное руководство издано в качестве справочной информации. Если производителем внесены некоторые изменения и модификации в дизайн или объяснения, приносим свои извинения за отсутствие дополнительных разъяснений.

| Поз. | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Поддон | 1 шт. | В сборе на раме-подставке, со сливом |
|  | Стенка боковая левая | 1 шт. | Стеклянная |
|  | Стенка боковая правая | 1 шт. | Стеклянная |
|  | Стойка центральная | 1 шт. | В сборе (центральная стойка, душевая лейка на штанге, смеситель с переключателем функций, излив) |
|  | Направляющий профиль | 6 шт. | 2 направляющих дугообразных (в сборе с упорами неподвижных стекол и ограничителями хода дверей) и 4 направляющих прямых. |
|  | Вертикальная стойка | 6 шт. |  |
|  | Компенсационный профиль | 2 шт. |  |
|  | Вертикальный столб | 2 шт. |  |
|  | Дверца | 2 шт. | В сборе с профилем для крепления магнитного замка |
|  | Неподвижное стекло | 2 шт. |  |
|  | Пластиковый отбойник | 4 шт. | L≈1900мм. Устанавливается на дверях с противоположной стороны от магнитного замка. |
|  | Уплотнение стекла в профиле | 6 шт. (П-образный) или 12 шт. (V -образный) | L≈1900мм |
|  | Ручка | 2 ком. |  |
|  | Верхний ролик | 4 ком. |  |
|  | Нижний ролик | 4 ком. |  |
|  | Полка | 2 шт. |  |
|  | Форсунки | 8 шт. | Доп. опция «Горизонтальный душ» |
|  | Крыша | 1 шт. | Доп. опция, в сборе с «Тропическим дождём» |
|  | Колпак крыши | 1 шт. |  |
| Поз. | Наименование | Кол-во | Примечание |
|  | Стул для душевых кабин | 1 шт. | Доп. опция. |
|  | Комплект крепежа | 1 шт. | Крепление вертикальных стоек к направляющим, крепление шторок к боковым стенкам |

# ПОРЯДОК СБОРКИ

- Установить поддон в месте, предназначенном для установки душевой кабины, и при помощи регулируемых опор добиться горизонтального положения борта поддона по уровню. Отклонение от горизонтали борта поддона может привести к перекосу конструкции и как следствие к трещинам, разгерметизации, разрегулированию роликов.

- Отодвинуть поддон от стен на расстояние, необходимое для свободы доступа при установке и креплении сборочных единиц на горизонтальный борт поддона.

- Выполнить крепление боковых стенок между собой винтами и гайками, прилагающимися в комплекте (рис. 6).

Предварительно нанести небольшое количество силиконового герметика на места стыков. (см. рис. 6).

- Установить собранную конструкцию на поддон и закрепить прилагающимися в комплекте винтами и гайками, совместив крепёжные отверстия (рис. 3).

Предварительно нанести небольшое количество силиконового герметика на места стыков.

Рисунок 6

- Соединить вместе стеклянную боковую стенку (поз.2 и поз. 3), направляющие (поз. 5) сверху и снизу, вертикальные стойки (поз. 6) с уплотнителями стекол. Аналогично собрать вторую стеклянную стенку. Вставить стенки сборе в пазы компенсационных профилей (поз. 7).

Рисунок 7

- Установить правый и левый вертикальные столбы.

- Собрать рамку для крепления неподвижных стенок (см. рис. 8) из поз. 5 (дугообразные направляющие), поз. 6 компенсационный профиль), поз.12 (уплотнитель между стеклом и профилем), поз. 10 (неподвижные стекла). Установить получившуюся конструкцию на поддон и вставить в вертикальные стойки.

Рисунок 8

- Соединить профили между собой прилагающимися в комплекте винтами и гайками.

- Установить подвижные двери при помощи роликов (рис. 9).

Рисунок 9

ВНИМАНИЕ!!! После установки подвижных дверей в направляющие необходимо добиться их плавного хода и плотного смыкания с помощью регулировочных винтов на верхних роликах.  Неправильная регулировка роликов может привести к выпадению двери.

- Установить ручки дверей.

# МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ «БЕАТА»

На рисунке 10 показана гидромонтажная схема соединения функциональных элементов душевой кабины «БЕАТА»

Рисунок 10

На рисунке 11 показана электрическая схема соединения функциональных элементов душевой кабины «БЕАТА». Каждый провод блока управления имеет маркировку. Соединения выполнить согласно маркировке.

Рисунок 11

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Нельзя производить самостоятельный ремонт душевой кабины до окончания срока гарантийного обслуживания. Для проведения ремонта рекомендуется обратиться к услугам сервисного центра компании RADOMIR(.

| НЕИСПРАВНОСТЬ | ПРИЧИНА | ПУТИ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Система не включается | 1. Не подключен сетевой кабель; | 1. Проверьте вилку кабеля, подключите к розетке ещё раз; 2. Обратитесь в сервисный центр. |
| НЕИСПРАВНОСТЬ | ПРИЧИНА | ПУТИ УСТРАНЕНИЯ |
| Не горит верхний свет | 1. Поврежден предохранитель; 2. Ослаблен шнур; 3. Разбита/перегорела лампа. | 1. Замените предохранитель; 2. Проверьте проводку; 3. Замените лампу. 4. Обратитесь в сервисный центр. |
| Не включается функция «Паровая баня» | 1. Нет подачи воды; 2. Не установлена температура; 3. Таймер времени установлен как 00.00. | 1. Проверьте подачу воды; 2. Установите температуру; 3. Установите время. |
| Проблемы с радио | 1. Не установлена частота; 2. Зона слабого сигнала. | 1. Установите частоту. |
| Нет звука из динамика | 1. Слишком слабая громкость звука; 2. Динамик не подключен; 3. Динамик повреждён. | 1. Увеличьте громкость звука; 2. Проверьте провода динамика; 3. Обратитесь в сервисный центр. |
| Во время включения функции «Паровая баня» происходит автоматическое отключение душевой кабины | 1. Проблемы снабжения воды; 2. Автоматическая защита отключена; 3. Пониженное напряжение в сети. | 1. Проверьте водоснабжение; 2. Подождите 15 мин., и снова включите систему; 3. Обратитесь в сервисный центр. |
| Слабый напор воды в форсунках горизонтального душа или вертикального душа «Тропический дождь» | 1. Проблемы снабжения воды; 2.Засорение выходных отверстий тропического душа и форсунок. | 1. Проверьте водоснабжение; 2. Прочистить выходные отверстия. 3. Обратитесь в сервисный центр. |
| Не работает вентилятор | 1. Ослаблены провода; 2. Вентилятор повреждён | 1. Проверьте проводку; 2. Обратитесь в сервисный центр. |
| Не работает парогенератор | 1. Отключение электроэнергии; 2. Засорена предохранительная сетка на парогенераторе 3.Автоматический выключатель с тепловой защитой от перегрузки не работает. | 1. Проверьте проводку и заземление парогенератора; 2. Прочистите или замените предохранительную сетку. 2. Замените автоматический выключатель с тепловой защитой от перегрузки. 4. Обратитесь в сервисный центр. |
| Не работает пульт дистанционного управления | 1. Батарея разряжена; 2. Пульт повреждён; | 1. Замените батарею; 2. Замените пульт дистанционного управления. 3. Обратитесь в сервисный центр. |

Ошибки:

Е1-неисправность датчика температуры (обрыв провода, плохой контакт разъемов).

Е2 –отсутствие давления воды или засорение наливного клапана парогенератора.

Е3 –долговременное отсутствие воды (> 2 минут).

Е5-неисправность датчика уровня воды в парогенераторе.

Е6-неисправность системы дренажного слива воды из парогенератора (засорение клапана, провисание шланга, воздушная пробка).

В случае других неисправностей настоятельно рекомендуем обратиться в сервисный центр компании «Радомир» или в магазин, где вы приобрели изделие.

# УХОД ЗА ДУШЕВОЙ ШТОРКОЙ.

Во избежание поломки роликов, что может привести к выпадению стекла, регулярно (1 раз в три месяца) производить смазку техническим вазелином роликов путем нанесения смазки в пазы направляющих.

Необходимо регулярно контролировать состояние и крепление неподвижных стекол в пазах вертикального профиля и элементов удерживания к горизонтальному профилю. По мере необходимости производить регулировку винтов верхних роликов, добиваясь плавного движения дверей и плотной стыковки дверей по всей высоте.

По мере загрязнения шторку и стёкла протереть губкой с жидким моющим средством или мылом и ополоснуть водой. Известковый камень необходимо удалять предназначенными для этого жидкими чистящими средствами. Внимание! Не рекомендуется использовать средства для чистки стекол «CIF» и чистящие средства с аналогичным составом.

При несоблюдении данных рекомендаций претензии производителем не принимаются.

# УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ ПОДДОНА.

Сохранение поддона в хорошем состоянии на протяжении всего срока службы возможно при соблюдении несложных условий.

Нельзя ставить на дно ванны металлические и пластиковые предметы с острыми краями, гасить окурки, использовать для чистки цветные губки, недопустим строительный мусор и т.п. потому что это приводит к потере внешнего вида поверхности поддона.

Категорически неприемлемы воздействия на поверхность изделий следующих средств:

  - Абразивные (царапающие) средства.

  - Раствор морской соли высокой концентрации.

  - Средства с высоким содержанием этилового спирта.

  - Средства, содержащие ацетон, химические очищающие средства, разбавители для красок, бензин, сосновый скипидар и т.п.

  - Растворители и очищающие средства, относящиеся к химическим классам кетонов, сложных эфиров и ароматических растворителей.

  - Концентрированные кислоты (как минеральные - серная, азотная и хромовая кислоты и другие, так и органические)

  - Разбавленные фтористоводородные и цианистоводородные кислоты.

  - Галогеносодержащие углеводороды.

  - Хлорированные углеводороды (дихлорэтан, хлороформ).

  - Альдегиды.

  - Бензол, трихлорэтилен.

  - Спирты: метиловый, бутиловый, этиловый, пропиловый.

Допустимо воздействие на поверхность изделий следующих средств:

- 2%-ный водный раствор этилового спирта.

- Слабые (до 2%) кислотные, щелочные или нейтральные чистящие водные растворы.

Рекомендуемые очищающие средства:

Жидкое мыло.

Моющие средства компании «Радомир».

ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ АБРАЗИВНЫХ

ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ И ЛЮБЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

# КОМПЛЕКТНОСТЬ

|  | Поддон и крыша | 1/5 упаковка |
| --- | --- | --- |
|  | Центральная стойка и комплектация | 2/5 упаковка |
|  | Боковые стекла и комплект профилей | 3/5 упаковка |
|  | Фронтальные стекла, двери | 4/5 упаковка |
|  | Стул* | 5/5 упаковка |
|  | Паспорт (руководство пользователя) | 1 шт. |

* - может не входить в комплект поставки

Каждая упаковка должна содержать опись комплектующих

ОСТОРОЖНО СТЕКЛО ! ! !