## ИНСТРУКЦИЯ

по сборке и эксплуатации

# ДУШЕВЫХ УГЛОВ

| Модель |  | Стекло шторок |
| --- | --- | --- |
| ДУ 90х90 |  |  | Матовое |  |
| ДУ 100х100 |  |  |  |  |
| ДУ 110х110 |  |  | Прозрачное |  |
| ДУ 90х100 левый |  |  |  |  |
| ДУ 90х100 правый |  |  | Primavera |  |
| ДУ 90х110 левый |  |  |  |  |
| ДУ 90х110 правый |  |  |  |  |
| ДУ 100х110 левый |  |  |  |  |
| ДУ 100х110 правый |  |  |  |  |

| Заводской номер |  |
| --- | --- |

2017 год

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Душевые углы предназначены для принятия водных процедур; устанавливаются в санитарных узлах зданий, оборудованных водопроводом и канализацией.

В модельный ряд входят душевые углы:

  - «ДУШЕВОЙ УГОЛ 90х90»;

  - «ДУШЕВОЙ УГОЛ 100х100»;

  - «ДУШЕВОЙ УГОЛ 110х110»;

  - «ДУШЕВОЙ УГОЛ 90х100» (левое и правое исполнение);

  - «ДУШЕВОЙ УГОЛ 90х110» (левое и правое исполнение);

  - «ДУШЕВОЙ УГОЛ 100х110» (левое и правое исполнение);

Габаритные чертежи душевых углов показаны на рис.1.

Комплектация душевых углов включает:

- поддон на раме-подставке с установленным сливом;

- шторки душевой кабины.

Схема установки углов представлена на рисунке 2.

Обратите внимание! Внешний вид товара, его комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.

Рисунок 1.

| Душевой угол А, мм А1, мм 90х90 900 870 100х100 1000 970 110х110 1100 1070 | Душевой угол А, мм А1, мм В, мм В1, мм 90х100 1000 970 900 870 90х110 1100 1070 900 | 870 100х110 1100 1070 1000 970 |
| --- | --- | --- |

Рисунок 2.

| Установка квадратных душевых углов | Установка прямоугольных душевых углов. |
| --- | --- |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Нельзя производить самостоятельный ремонт изделия до окончания срока гарантийного обслуживания. Для необходимого ремонта рекомендуется прибегать к услугам сервисного работника компании RADOMIR( или квалифицированного работника, имеющего соответствующий сертификат от компании RADOMIR(.

При ремонте посторонними лицами, не имеющими сертификата RADOMIR(, гарантийные обязательства производителя аннулируются.

- Перед пользованием изделия необходимо убедиться в том, что все функциональные элементы правильно соединены.

- Не разрешайте пользоваться изделием детям без присмотра взрослых.

- Нельзя облокачиваться на боковые стенки изделия во избежание перекоса конструкции и нарушения герметизации в стыках.

- При установке изделия предусмотреть возможность демонтажа.

- В большинстве районов России вода содержит большое количество извести, что приводит к образованию известкового налета, который закупоривает проходные отверстия в смесителях, в лейках, тропическом душе. Поэтому использование в системе подачи воды фильтров грубой и тонкой очистки является обязательным.

- Во избежание перекоса роликов запрещается резко (рывком) открывать и закрывать дверцы, т.к. это может привести к изменению центра тяжести, разбалансировке и в результате к опрокидыванию дверок внутрь изделия.

- Категорически запрещается отстегивать нижние ролики и выводить их из зацепления с направляющими, т.к. это может привести к выпадению стеклянной двери с травмирующими последствиями.

- Запрещается наступать на грибок слива в приподнятом положении, что может привести к поломке.

- Категорически запрещаются любые изменения, касаемые конструктива изделия: прорезание панелей, обрезка бортов, рассверливание дополнительных отверстий, изменения конструктива рамы и т.д.

- Производитель предупреждает о том, что неосторожное поведение при использовании изделия с выступающими деталями излива и смесителя могут привести к травме.

- Ванная комната должна быть оборудована соответствующей вентиляционной системой.

- Обратная сторона поддона покрыта укрепляющими смолами с армирующим слоем из стекловолокна, имеющим шершавую поверхность. Соприкосновение с этой поверхностью может привести к царапинам и занозам.

- Для герметизации применять нейтральный сантехнический герметик, не содержащий в своем составе уксусную кислоту.

- Максимально допустимая температура воды в изделии 45°С.

При несоблюдении изложенных рекомендаций претензии по гарантийному обслуживанию не принимаются.

Инструкция по сборке душевых углов.

Перед сборкой душевого угла необходимо подготовить место для его установки. Рекомендуемые варианты подвода коммуникаций показаны на рисунке 2.

Схема расположения комплектующих душевого угла показаны на рисунке 3.

| Поз. | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Направляющий профиль (верхний и нижний) | 2 шт. | В сборе с ограничителями хода дверей |
|  | Вертикальный профиль | 2 шт. |  |
|  | Компенсационный профиль | 2 шт. |  |
|  | Угол соединяющий | 2 шт. |  |
|  | Неподвижное стекло | 2 шт. |  |
|  | Дверца | 2 шт. |  |
|  | Пластиковый отбойник | 4 шт. | L≈1800 мм |
|  | Ручка | 2 компл. |  |
|  | Верхний ролик | 4 компл. |  |
|  | Нижний ролик | 4 компл. |  |
|  | Уплотнение стекла в профиле | 2 шт. (П-образный) или 4 шт. (V -образный) | L≈1800 мм |
|  | Магнитный уплотнитель двери | 2 шт. |  |
|  | Шуруп 4х50 | 8 шт. | Крепление вертикальных стоек к направляющим |
|  | Шуруп 4х30 | 8 шт. | Крепление компенсационного профиля к стенам |
|  | Дюбель 6х40 | 8 шт. | Крепление компенсационного профиля к стенам |
|  | Комплект смазки для роликов | 1 шт. | Вазелин технический |
|  | Саморез из нержавейки 4х5 | 10 шт. | Фиксация вертикального с компенсационным профилей и направляющего профиля с соединяющим уголком |

Рисунок 3.

Верхний и нижний направляющие профили – взаимозаменяемы.

Сборку душевого угла выполнить путём последовательной установки сборочных единиц на поддон.

Перед сборкой необходимо установить поддон в месте, предназначенном для установки душевого угла, и при помощи регулируемых опор добиться горизонтального положения поддона.

Сборку душевого угла выполнить в следующем порядке:

- Присоединить одну из сторон гофрированного шланга (в комплект поставки не входит), предназначенного для подключения душевой кабины к канализации, к сифону сливного устройства, установленному в поддоне.

Рисунок 4.

2.	С помощью уровней выставить пристеночный профиль, наметить отверстия в стене. Просверлить отверстия под саморезы М4х30, вбить в стену дюбели и прикрепить пристеночный профиль к стене с помощью саморезов М4х30.

Рисунок 5.

3.	Собрать каркас шторок, состоящий из направляющих профилей, компенсационных профилей и неподвижных стекол. Закрепить каркас шторки саморезами 4х30.

Рисунок 6.

4.	Вставить уплотнитель между неподвижным стеклом и компенсационным профилем с внутренней стороны душевого угла.

Рисунок 7.

Собранный каркас установить на поддон. Выровнять положение рамы относительно борта, устранить возможные зазоры с помощью компенсационных профилей. Наметить 8 отв. для сверления в пристеночном профиле. Закрепить раму шторок в пристеночном профиле с помощью саморезов 4х20 и декоративных закрытий.

Рисунок 8.

3.	Установить двери в раму душевых шторок.

Перед установкой двери необходимо собрать и установить верхние (регулируемые) и нижние (поджимные) ролики.

Рисунок 9.

Установить дверь шторок верхними роликами в желоб верхнего направляющего профиля.

Отжать и завести нижние ролики дверей в желоб нижнего направляющего профиля.

Регулировкой винтов верхних роликов, добиться плавного движения дверей и плотной стыковки дверей по всей высоте.

После сборки душевого угла произвести смазку роликов путем нанесения смазки в пазы направляющих.

Рисунок 10.

Произвести герметизацию всех швов с помощью силиконового герметика и перед первым использованием дать высохнуть швам в течение 24 часов. По истечении этого времени можно пользоваться душевым углом.

- Установку ручки двери выполнить, как показано на рисунке 9.

Рисунок 9.

УХОД ЗА ДУШЕВЫМ УГЛОМ.

Во избежание поломки роликов, что может привести к выпадению стекла, регулярно (1 раз в три месяца) производить обработку техническим вазелином роликов путем нанесения смазки в пазы направляющих.

Необходимо регулярно контролировать состояние и крепление неподвижных стекол в пазах вертикального профиля и элементов удерживания к горизонтальному профилю. По мере необходимости производить регулировку винтов верхних роликов, добиваясь плавного движения дверей и плотной стыковки дверей по всей высоте.

По мере загрязнения шторку и стёкла протереть губкой с жидким моющим средством или мылом и ополоснуть водой.

Внимание! Не рекомендуется использовать средства для чистки стекол «СIF» и чистящие средства с аналогичным составом.

При несоблюдении данных рекомендаций претензии производителем не принимаются.

ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ АБРАЗИВНЫХ

ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ И ЛЮБЫХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

|  | Поддон в сборе | 1 упаковка |
| --- | --- | --- |
|  | Душевая шторка | 1 упаковка |
|  | Паспорт | 1 шт. |

ОСТОРОЖНО СТЕКЛО!!!