Инструкция по установке

ДУШЕВЫЕ УГЛЫ

| 140 Лоренцо Великолепный | 120 Лоренцо Великолепный |
| --- | --- |

| Gold |  | Chrome |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Заводской номер |  |
| --- | --- |

2017 год

Габаритные размеры душевого угла

Комплектация

| Поз. | Эскиз | Наименование | 140х90 | 120х90 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Компенсационный профиль | 2 шт. | 2 шт. |
|  |  | Декоративный элемент | 5 шт. | 4 шт. |
|  |  | Накладка на профиль | 4 шт. | 3 шт. |
|  |  | Вертикальная стойка левая | 1 шт. | 1 шт. |
|  |  | Петля | 2 шт. | 2 шт. |
|  |  | Ручка | 1 шт. | 1 шт. |
|  |  | Распорное крепление | 3 шт. | 2 шт. |
|  |  | Угловой профиль | 1шт. | 1 шт. |
|  |  | Вертикальная стойка правая | 1 шт. | 1 шт. |
|  |  | Накладка на профиль | 1 шт. | 1 шт. |
|  |  | Саморез 4,2х35 | 8 шт. | 7 шт. |
|  |  | Саморез 4,2х16 | 24 шт. | 20 шт. |
|  |  | Дюбель | 8 шт. | 7 шт. |
|  |  | Декоративное закрытие для саморезов | 20 шт. | 20 шт. |
|  |  | Шпилька | 5 шт. | 4 шт. |

Порядок установки

- Место установки поддона необходимо заранее оборудовать для возможности подключения сливного устройства. Вы можете использовать один из предлагаемых вариантов расположения канализационного отверстия. Установить поддон в заранее подготовленное место. Выставить по уровню.

Внимание! Установку поддона производить на мокрую стяжку цемента.

- По уровню выставить компенсационный профиль, наметить отверстия для крепления к стене. Сверлим отверстия в намеченных местах на глубину, соответствующую размеру дюбеля. Для сверления кафеля следует использовать безударную дрель и специальное сверло по стеклу и керамике. Во избежание раскола плитки запрещается использовать ударную функцию дрели пока сверло не пройдет всю толщину облицовочной плитки. В выполненные отверстия устанавливаем дюбели.

- Вставить в компенсационный профиль неподвижные стекла, и закрепить их саморезами 4,2х16 с декоративными заглушками.

Для ДУ 120х90 ставится только широкое неподвижное стекло

- Установить угловой профиль и в него вставить боковое стекло. Закрепить всю конструкцию саморезами с декоративными заглушками.

- Устанавливаем петли на вертикальную стойку левую и закрепляем на них дверь.

- Установить вертикальную стойку левую с дверью и вертикальную стойку правую на неподвижные боковые стекла.

- Для установки распорных креплений между профилем и стенами наметить места сверления отверстий. В отверстия в стенах вставить дюбели. Установить распорные крепления с помощью саморезов 4,2х16 (в профиль ограждения) и 4,2х35 (в стенах).

- Установить распорное крепление между профилями ограждения и прикрепить ручку двери.

- Установить на верхние срезы профилей декоративные закрытия и верхние декоративные элементы с помощью шпилек.

- Обработать силиконом места стыков и не пользоваться душевой кабиной в течении 24 часов пока силикон не высохнет.