Инструкция по установке

ДУШЕВЫЕ ШТОРКИ

| Лоренцо 120х156 | Лоренцо 67х156 |
| --- | --- |

| Заводской номер |  |
| --- | --- |

2015 год

Габаритные размеры душевого угла

Комплектация

Рисунок 1

Рисунок 2

| Поз. | Эскиз | Наименование | 120 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Компенсационный профиль | 2 шт. | 1 шт. |
|  |  | Декоративный элемент | 2 шт. | 1 шт. |
|  |  | Накладка на профиль | 2 шт. | 1 шт. |
|  |  | Вертикальная стойка справа | 1 шт. | 1 шт. |
|  |  | Вертикальная стойка слева | 1 шт. | --- |
|  |  | Направляющий стекла | 2 шт. | --- |
|  |  | Уголок | 2 шт. | 1 шт. |
|  |  | Уплотнитель двери сбоку | 1 шт. | 1 шт. |
|  |  | Уплотнитель двери снизу | 1 шт. | 1 шт. |
|  |  | Уплотнитель | 1 шт. | 1 шт. |
|  |  | Петля | 2 шт. | 2 шт. |
|  |  | Ручка | 1 шт. | 1 шт. |
|  |  | Распорное крепление | 1 шт. | --- |
|  |  | Саморез 4,2х35 | 14 шт. | 3 шт. |
|  |  | Саморез 4,2х16 | 12 шт. | 5 шт. |
|  |  | Дюбель | 3 шт. | 3 шт. |
|  |  | Декоративное закрытие для саморезов | 6 шт. | 3 шт. |
|  |  | Шпилька | 2 шт. | 1 шт. |

Порядок установки

- По уровню выставить ванну, на которую будет монтироваться шторка.

- По уровню выставить компенсационный профиль, наметить отверстия для крепления к стене. Сверлим отверстия в намеченных местах на глубину, соответствующую размеру дюбеля. В выполненные отверстия устанавливаем дюбели.

- Собрать рамку неподвижного стекла (см. рис. 2 поз. 5, 6, 1).

- Собрать дверь (поз. 7, 4,11,8,9,10).

- В компенсационный профиль, прикрученный к стене, последовательно вставить неподвижное стекло и дверь. Закрепить саморезами (поз. 14).

- Для установки распорного крепления между профилем и стеной наметить место сверления отверстий. В отверстие в стене вставить дюбель. Установить распорное крепление с помощью саморезов 4,2х16 (в профиль ограждения) и 4,2х35 (в стенах).

- Прикрепить ручку двери.

- Установить на верхние срезы профилей декоративные закрытия и верхние декоративные элементы с помощью шпилек.

- Обработать силиконом места стыков и не мочить в течении 24 часов, пока силикон не высохнет.