# ПАСПОРТ

# Инструкция по эксплуатации

ВАННА ГИДРОМАССАЖНАЯ

«WACHTER»

| Заводской номер |  |
| --- | --- |
| Наименование модели |  |

2017 год

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за выбор нашей сантехники. Надеемся, что и впредь не только Вы, но и Ваши друзья и знакомые будут отдавать предпочтение нашей продукции

Наш девиз:

«Высокое качество по разумной цене»

СОДЕРЖАНИЕ

1.	НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	3

2.	технические характеристики	3

3.	КОМПЛЕКТАЦИЯ	3

4.	Рекомендации по установке и подключению	4

5.	эксплуатация ванны	7

6.	УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ АКРИЛОВОЙ ВАННЫ	9

7.	Общие рекомендации	10

8.	МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	11

9.	Правила хранения и транспортировки.	12

10.	Получение и приемка товара	13

11.	ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ МОНТАЖА ВАННЫ	13

12.	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	13

13.	УслОВИЯ гарантии.	14

14.	Срок гарантийного обслуживания изделия	16

15.	ОТМЕТКИ О СБОРКЕ, УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИИ	17

16.	Адрес предприятия-изготовителя	17

17.	Адреса сервисных центров	18

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Ванна акриловая предназначена для принятия водных процедур, в том числе лечебных; устанавливается в санитарных узлах жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией.

технические характеристики

Ванна изготовлена из сантехнического акрила методом вакуумного формования на оборудовании фирмы PVI (США). Конструкционное усиление методом полиэфирного ламинирования произведено по технологии и на оборудовании фирмы «Glas-Craft» (США). Ванна установлена на опорной раме-подставке, выполненной из металлического профиля 25х25 с полимерным покрытием.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

3.1. Стандартная комплектация:

- Чаша ванны;

- Рама-подставка;

- Слив-перелив полуавтоматический;

- Система гидромассажа;

- Декоративные панели;

- Паспорт ванны.

3.2. Дополнительные опции:

- Стеклянные шторки, если есть техническая возможность установки;

- Смеситель с изливом и душевой лейкой, если есть техническая возможность установки.

Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию своей продукции без предварительного уведомления.

Рекомендации по установке и подключению

4.1.Установка гидромассажной ванны.

Перед установкой ванны, к месту установки должны быть подведены:

- канализация и вода (см. пункт 4.2, 4.4);

- электропитание (см. пункт 4.3).

Перед установкой ванну выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов, а зимой не менее 4 часов.

Перед установкой ванны, для обеспечения доступа к гидромассажному оборудованию, демонтируйте декоративные панели ванны (см. пункт 4.5), если они установлены на ванне.

Во время установки, для полного слива воды и стабильной работы, установите ванну в горизонтальном положении с помощью уровня (регулировку выполнять при помощи регулируемых ножек). Ножки необходимо отрегулировать так, чтобы ванна устойчиво на них стояла.

Соединение между краем корпуса ванны и сопрягаемой поверхностью герметизируется с помощью силикона или аналогичного материала.

Установка ванны без рамы не допускается.

Переносить ванну допускается, только удерживая ее за раму.

До окончательной установки ванны необходимо произвести контрольное наполнение водой и опробование всех агрегатов.

Заделка ванны как с гидромассажным оборудованием (т.е. замуровка ванны в плитку или панели), ограничение доступа к гидромассажному оборудованию, препятствующее выдвижению ванны на расстояние не менее 0,5м, не допускается.

В случае невыполнения этих условий, дополнительные работы по доступу к оборудованию производятся за счёт потребителя.

4.2. Подвод канализации.

Канализационную трубу лучше всего монтировать в пол, под напольную плитку или в стену. При устройстве слива в стене отверстие делать на уровне пола. Диаметр выходного посадочного отверстия слива Ø40 мм. Соединение слива с канализацией выполнить гибкой гофрированной трубой или жёсткой трубой (подогнав её размер по месту при подключении ванны).

4.3.Подключение к электрической сети.

Размещение розетки, материалы для проводки и устройства для подключения выбирать в соответствии с ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий».

Проводку должен выполнить квалифицированный электрик в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Электрооборудование ванны включает в себя насос гидромассажа (до 900Вт). Ванна подключается к электрической сети (напряжением 220 ± 10%В, частотой 50 Гц).

ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения электрооборудования, вызванного возможными резкими скачками напряжения, рекомендуется установка стабилизаторов напряжения.

Для подключения оборудования ванны необходима установка отдельной заземлённой розетки (розетка специальная для установки в ванных комнатах с закрывающимся местом установки вилки) (заземление обязательно). Розетку установить на стене, на высоте ≈300 мм от уровня пола и ≈500 мм от наружного борта ванны для предотвращения попадания воды. Подводку выполнить отдельным кабелем в двойной изоляции (рекомендуемое сечение 3х2,5). Для обеспечения защиты при перегрузках напряжения необходима установка автомата, рассчитанного на нагрузку 16А, и УЗО (с величиной дифференциала 0,03 А). Установку УЗО и автомата выполнить вне ванной комнаты на видном месте. Электрический кабель от автомата до точки подключения должен быть защищен гофрированной трубкой и не должен иметь промежуточных включений.

Длина сетевого шнура ванны ≈ 2 м (от электронасоса до вилки). Розетку необходимо установить на расстоянии, чтобы возможно было дотянуться шнуром до розетки (провод должен лежать на полу свободно, без натяжения). Применение удлинителей категорически запрещается.

4.4.Подключение к водоснабжению (в случае оборудования гидромассажной ванны смесителем).

Смеситель, установленный на ванне, подключается стационарно в соответствии с чертежом по подготовке места установки с помощью гибких водопроводных шлангов.

ВНИМАНИЕ! Производитель снимает с себя всякую ответственность за гибкую подводку к смесителям, установленным на борту ванны. Данная подводка не входит в комплект поставки.

Единственным безопасным способ подключения к смесителю, установленному на борту ванны, горячей и холодной воды является металлопластиковая подводка.

Производитель –компания RADOMIR®- по заказу клиента изготавливает по его размерам металлопластиковую подводку.

Длина шлангов должна позволять смещение ванны от стен не менее, чем на 0,5м.

Выводы горячего и холодного водоснабжения должны быть оснащены водозапорными кранами диаметром ½” с наружной резьбой.

ВНИМАНИЕ! Использование в системе подачи воды фильтров грубой и тонкой очистки является обязательным. Отсутствие фильтров может привести к засорению гидромассажных форсунок и попаданию в керамический картридж смесителя металлических окалин, что приведет к их выходу из строя.

В случае отсутствия фильтров в системе водоснабжения компания-производитель снимает с себя гарантийные обязательства.

Давление в сети должно составлять 3-5 атм. При давлении выше 5атм следует установить редукторы давления и отрегулировать его до указанных норм.

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за повреждение элементов гидромассажной системы, вызванных их загрязнением при использовании нефильтрованной воды, содержащей ржавчину, песок, химически активные примеси, а также за поломки при эксплуатации ванны, подключённой к системе водоснабжения с нестандартным давлением воды в ней.

4.5.Монтаж фронтальной панели.

Монтаж фронтальной панели выполняется следующим образом:

- Закрепить элементы крепления (поз. 5) панелей на крайних ножках рамы-подставки.

– Вставить верхнюю часть панели (поз. 4) в пазы замков (поз. 3), расположенных на фронтальном или торцевом борту ванны.

- Наметить изнутри панели центра отверстий для крепления панели. Разметку удобнее производить, если ванна находится в перевернутом виде.

– Выполнить сверление отверстий (3-(3,5 мм в нижней части панелей так, чтобы шурупы крепления попадали в плоскую часть элементов крепления панелей (тип «а» и «б»). Для типа «в» посверлить отверстие и закрепить шарик-фиксатор.

– Крепление панели выполнить шурупами поз. 2 (тип «а» и «б») в совмещенные отверстия. Для типа «в» вставить шарик-фиксатор в защелку.

– Головки шурупов закрыть декоративными заглушками (поз. 1).

Расстояние от пола до края панели должно быть не менее 20 мм.

Установка фронтальной панели.

ВНИМАНИЕ! Для сохранения гарантии сборка, установка и подключение ванны должны выполняется сервисным мастером компании-производителя или квалифицированным работником, имеющим соответствующий сертификат RADOMIR®.

эксплуатация ванны

  - Слив воды из ванны

Ванны комплектуются полуавтоматическими сливными устройствами, позволяющими с помощью вращения крышки по и против часовой стрелки открывать/закрывать пробку (грибок) на дне чаши.

Через отверстие под верхней декоративной крышкой избыток воды также удаляется из ванны. Слив-перелив не обеспечивает 100%-го перелива избытка воды, выходящего из смесителя в ванну. Ввиду этого производитель снимает с себя всякую ответственность за перелив воды из ванны.

Запрещается оставлять ванну без присмотра при наполнении её водой, т.к. слив-перелив не обеспечивает полную защиту от перелива воды. Будьте внимательны, чтобы вовремя перекрыть подачу воды.

Запрещается вращать крышку слива-перелива вокруг своей оси.

Запрещается вращение крышки при нахождении груза на пробке ванны.

5.2. Для принятия гидромассажа необходимо:

  - Наполнить ванну водой с температурой около 35…38оС. Уровень воды в ванной должен быть выше уровня гидромассажных форсунок минимум на 40…50мм.

  - Подключить шнур электропитания ванны к розетке электросети.

ВНИМАНИЕ! Запрещается подключать штепсельную вилку ванны к сети мокрыми руками.

Запрещается включать гидромассажную систему при отсутствии воды в ванной.

- Нажатием кнопки управления включить гидромассаж.

- Вращением регулятора подачи воздуха выбрать наиболее благоприятный режим массажа.

Регулировка направления струи воды производится изменением направления сопел соответствующих гидромассажных форсунок.

Внимание! Время работы гидромассажа должна быть не более 10…15 минут с перерывом 5…7 минут.

ВНИМАНИЕ! Во избежание «залипания» вращающихся частей гидромассажной системы рекомендуется периодически включать гидромассаж (примерно раз в 2 недели).

  - Для очистки системы гидромассажа рекомендуется периодически (примерно 1 раз в 6 месяцев) промывать её следующим образом (если не установлена система дезинфекции):

- наполнить ванну чистой водой;

- налить в неё не более 25 мл специального средства для промывки гидромассажных систем;

- включить гидромассажную систему на 15 минут;

- выключить гидромассажную систему;

- слить воду из ванны;

- вновь наполнить ванну чистой водой и включить систему гидромассажа для промывки её от дезинфицирующих жидкостей;

- выключить гидромассажную систему;

- слить воду из ванны;

- отсоединить шнур электропитания ванны от розетки;

- ополоснуть ванну чистой водой.

Для очистки хромированных поверхностей используйте средства для очистки хромированных изделий.

5.3. Устройство гидромассажной системы

Гидромассажная система состоит из электронасоса, форсунок, трубопроводов с водозаборным устройством, регулятора подачи воздуха и кнопок управления.

- Электронасос обеспечивает подачу воды под давлением в форсунки. В производстве гидромассажных ванн применяются электронасосы с высокой степенью влагозащищённости (IР 55). Диапазон рабочих температур воды от +4°С до +45°С.

- Трубопроводы изготавливаются из жестких или полужестких пластиковых труб с армированием, устанавливаемых с уклоном, обеспечивающим самопроизвольный слив воды из гидромассажной системы при сливе воды из ванны.

- Гидромассажные форсунки обеспечивают регулировку направления и силы гидромассажных струй вплоть до полного отключения. Форсунки изготовлены из высокопрочных пластмасс, которые отвечают современным гигиеническим требованиям.

Направление струи можно легко изменить разворотом сопла форсунки в пределах 30-ти градусного угла.

- Регулятор воздуха осуществляет дозирование количества воздуха, смешиваемого со струей воды при работе гидромассажной системы за счёт процесса инжекции. Поворотом регулятора можно изменить количество воздуха, поступающего вместе со струёй воды из гидромассажных форсунок. Мощность струи возрастает с подачей в неё воздуха. При закрытом регуляторе из форсунок поступает только вода и осуществляется «мягкий массаж», а при открытом - «жёсткий».

- Кнопки управления. Управление работой ванны и её режимами осуществляется с помощью контроллеров управление или пневматических кнопок, не имеющих визуального фиксированного положения «ВКЛ» или «ВЫКЛ». Поэтому до подключения к электрической сети, ванна должна быть наполнена водой до положенного уровня.

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения попадания воды в насос или компрессор по воздушному шлангу, а также образования плесени, в корпусе пневматической кнопки имеются дренажные отверстия. Через эти отверстия вода, попавшая внутрь кнопки, при нажатии, проходит в пространство «под ванной» и самопроизвольно испаряется.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ АКРИЛОВОЙ ВАННЫ

Сохранение ванны в хорошем состоянии на протяжении всего срока службы возможно при соблюдении несложных условий:

Категорически неприемлемы воздействия на поверхность изделия следующих средств и/или средств их содержащие:

- абразивных (царапающих) средств;

- растворителей и очищающих средств, относящихся к химическим классам кетонов, сложных эфиров и ароматических растворителей;

- концентрированных кислот (как минеральных – серная, азотная и хромовые кислоты и др., так и органических);

- разбавленных фтористоводородных и цианистоводородных кислот;

- галогеносодержащих углеводородов;

- хлорированных углеводородов (дихлорэтан, хлороформ);

- альдегидов;

- бензола, трихлорэтилена;

- спиртов (метиловый, бутиловый, этиловый, пропиловый);

- средств с высоким содержанием этилового спирта;

- средств, содержащих ацетон, химические очищающие средства, разбавители для красок, бензин, сосновый скипидар, уксус, лимонная кислота, перекись водорода, хлор и т. п.;

Допустимо воздействие на поверхность изделия следующих средств:

- 2%-ого водного раствора этилового спирта;

- слабых (до 2%) щелочных или нейтральных чистящих водных растворов.

Допустимо принятие следующих лечебных ванн:

- Хвойно-жемчужные ванны;

- Йодобромные ванны;

- Хлоридно-натриевые (морские) ванны;

- Кислородные ванны.

# Рекомендуемые очищающие средства:

- Жидкое мыло.

- Моющие средства компании «Радомир».

Общие рекомендации

Для сохранения гарантии на ванну соблюдайте указанные требования:

- максимальная температура воды 45°С;

- недопустимы резкие перепады температуры воды (тепло-холод, и наоборот);

- используйте только рекомендованные средства для чистки поверхности ванны. Перед использованием любых моющих и дезинфицирующих средств в инструкции к этим средствам необходимо найти рекомендации производителя к использованию для обслуживания изделий с акриловым покрытием, с покрытием из полиметилметакрила, изделий из оргстекла;

- не допускайте контакта чистящих средств с изделием более 5 минут при комнатной температуре;

- удаляйте чистящее средство с поверхности изделия сразу после чистки интенсивным смывом теплой (до 45°С) водой;

- недопустимы химические реактивы на основе уксусной, соляной и других кислот, в том числе средств, для чистки акриловых поверхностей непроверенных производителей.

- недопустимо использование ванны для замачивания белья, использование хлорсодержащих стиральных порошков, всевозможных красителей (лак для ногтей, краски для волос, растворители и т.п.);

- изделия не предназначены для мытья животных, обслуживания растений и прочих бытовых нужд, кроме оздоровительных и гигиенических процедур.

Несоблюдение указанных требований может привести к появлению микротрещин.

- обязательно наличие фильтров для очистки воды или использование воды, соответствующей ГОСТ Р 51232-98, СанПиН 2.1.4.1074-01;

- недопустимо воздействие прямых солнечных (ультрафиолетовых) лучей на ванну;

- при чистке ванны не использовать цветные губки, металлические губки или щетки.

Несоблюдение указанных требований может привести к изменению цвета поверхности ванны и повреждению верхнего слоя.

- недопустимо устанавливать на бортах ванны посторонние предметы (горящие свечи, пепельницы, горящие сигареты, стеклянные и металлические изделия);

- горячий пепел от сигарет, сигар, папирос, курительных трубок при попадании на поверхность изделия приводит к образованию неудаляемых следов;

- не ставьте на дно ванны металлические предметы с острыми краями;

- оберегайте ванну от ударов и падения на края и дно тяжелых и острых предметов;

- слив-перелив является заменяемой (сменной) деталью изделия. При самостоятельной замене слива-перелива необходимо приобретать аналог в сервисном центре производителя, применять нейтральный герметик и только резиновые прокладки. Применение прокладок из пластика приводит к лучевым трещинам в местах соприкосновения с акрилом. Если нет ближайшего сервисного центра, то необходимо приобретать слив-перелив только для акриловых ванн и необходимо знать, что прокладки должны быть только резиновыми.

Несоблюдение указанных требований может привести к повреждению ванны.

- На покрытия хромом, бронзой и золотом производитель гарантии не дает, ввиду отсутствия контроля по применению химических средств для их чистки. При этом гарантия распространяется на работу самого изделия.

- во время ремонта избегайте попадания строительной пыли на поверхность ванны (содержание взвешенных частиц в такой пыли крайне высоко и может при последующей непрофессиональной уборке привести к царапинам);

- пыль и сухую грязь удаляйте мягкой, увлажненной тканью без размазывания по поверхности изделия;

- не допускайте образования на поверхности изделия жирных и масляных пятен;

# ВНИМАНИЕ!!!

Отказ от приведенных рекомендаций, неаккуратное или безответственное отношение к изделию может привести к появлению трещин, которые под воздействием агрессивных средств могут разрастаться и приводить к разрушению изделия.

Применение не рекомендованных средств или средств с неизвестными химическими свойствами может вызывать появление волнистости и размягчение материала изделия.

Контроль фирмы-производителя изделия не распространяется на текущую эксплуатацию и обслуживание изделия, поэтому действия покупателя, выходящие за рамки рекомендаций, гарантией производителя не обеспечиваются.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1.	Нельзя производить самостоятельный ремонт изделия до окончания срока гарантийного обслуживания. Для необходимого ремонта рекомендуется прибегать к услугам сервисного работника компании RADOMIR® или квалифицированного работника, имеющего соответствующий сертификат от компании RADOMIR®.

При ремонте посторонними лицами, не имеющими сертификата RADOMIR®, гарантийные обязательства производителя аннулируются.

2.	Перед пользованием изделия необходимо убедиться в том, что все функциональные элементы правильно соединены.

4.	Не разрешайте пользоваться изделием детям без присмотра взрослых.

7.	При установке изделия предусмотреть возможность демонтажа.

8.	Декоративные панели нельзя замуровывать, заневоливать, подвергать перегибам и механическим воздействиям.

9.	В большинстве районов России вода содержит большое количество извести, что приводит к образованию известкового налета, который закупоривает проходные отверстия в смесителях, в лейках, тропическом душе. Поэтому использование в системе подачи воды фильтров грубой и тонкой очистки является обязательным.

12.	Запрещается наступать на грибок слива в приподнятом положении, что может привести к поломке.

13.	Категорически запрещаются любые изменения, касаемые конструктива изделия: прорезание панелей, обрезка бортов, рассверливание дополнительных отверстий, изменения конструктива рамы и т.д.

14.	Производитель предупреждает о том, что неосторожное поведение при использовании изделия с выступающими деталями излива и смесителя могут привести к травме.

17.	Ванная комната должна быть оборудована соответствующей вентиляционной системой.

18.	Обратная сторона изделия покрыта укрепляющими смолами с армирующим слоем из стекловолокна, имеющим шершавую поверхность. Соприкосновение с этой поверхностью может привести к царапинам и занозам.

19.	Для герметизации применять нейтральный сантехнический герметик, не содержащий в своем составе уксусную кислоту.

20.	Максимально допустимая температура воды в изделии 45°С.

При несоблюдении изложенных рекомендаций претензии по гарантийному обслуживанию не принимаются.

Правила хранения и транспортировки.

Хранить изделие при температуре +18°…+25°с и влажности воздуха не выше 85%. При длительном хранении необходимо нарушить герметичность упаковки, чтобы исключить появления грибка и ржавчины.

- Транспортировать изделие в рабочем положении (чашей вверх) любым закрытым видом транспорта, при этом изделие должно стоять на ножках. Надежно закрепите изделие, чтобы исключить любые возможные перемещения внутри транспортного средства.

Изделие транспортировать только в горизонтальном положении!!!

- При переноске, погрузке и разгрузке необходимо держать изделие за металлический каркас, не допуская ударов изделия о посторонние предметы.

Перед установкой изделие выдержать при комнатной температуре не менее 2-х часов, А ЗИМОЙ – НЕ МЕНЕЕ 4 ЧАСОВ.

ВНИМАНИЕ! Допускается транспортировка изделия одной модели с укладкой их в два яруса ТОЛЬКО В ЖЁСТКОЙ ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ.

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за повреждения изделия при её транспортировке от места продажи до места установки, если доставка производилась самим покупателем или транспортной компанией.

При несоблюдении условий хранения и транспортировки претензии производителем не принимаются.

Получение и приемка товара

Изделие поставляется упакованным в воздушно пузырчатую пленку с защитными картонными углами. При необходимости упаковка может быть дополнена картонным коробом в деревянной обрешетке, стянутым металлической лентой.

ВНИМАНИЕ! Снятие деревянных частей обрешетки следует производить с особой осторожностью. Гвозди и металлическая лента могут поцарапать поверхность изделия.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается переносить изделие за трубопроводы.

Осмотрите товар на предмет соответствия заказу, отсутствия механических повреждений, комплектности, наличие сопроводительной и гарантийной документации. Претензии по внешнему виду доставляемого товара, в соответствии со ст.458 и 459 ГК РФ, вы можете предъявить только до передачи товара продавцом и подписания соответствующих документов, утверждающих об этом.

ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ МОНТАЖА ВАННЫ

Помещение, в котором устанавливается изделие, должно соответствовать следующим требованиям:

- плиточные работы должны быть завершены;

- должна быть обеспечена возможность лёгкого доступа к узлам и агрегатам ванны для её профилактического гарантийного обслуживания и ремонта;

- наличие электролинии с требуемыми параметрами и розетки с заземляющим контактом;

- наличие водопровода и канализации.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель сантехнической продукции высшего качества, выражает Вам свою признательность за Ваш выбор и надеется, что Ваши запросы будут удовлетворены на уровне лучших мировых образцов. Мы заботимся о качестве продукции и будем благодарны Вам за оказание помощи в достижении наилучших показателей нашей продукции. Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас внимательно изучить инструкцию по эксплуатации, инструкцию по установке и техническому обслуживанию изделия, условия гарантии и правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при правильно и четко указанных данных: модели, даты продажи, гарантийного срока и четких печатей фирмы-продавца, подписи продавца и покупателя. Внесённые в гарантийный талон изменения, подчистки, переписанные данные и т.п. недопустимы и делают талон недействительным.

Данным паспортом компания принимает на себя обязательства, установленные Законом о защите прав потребителя и другими нормативными актами РФ.

Компания оставляет за собой право отказать в бесплатном обслуживании в случае несоблюдения нижеизложенных условий гарантии.

Гарантия распространяется на приобретённое изделие только при соблюдении требований производителя, изложенных в паспорте (инструкции по эксплуатации). Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение гарантийного срока документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный чек, кассовый чек, паспорт (инструкцию по эксплуатации)).

Изготовитель предупреждает, что бесплатному ремонту или замене подлежат комплектующие изделия и составные части изделия только в течение гарантийного срока, установленного на каждое из таких изделий или частей, при этом ремонтируется или заменяется лишь та часть изделия (основная либо составная), которая вышла из строя вследствие нарушения потребителем правил установки, подключения или использования изделия, содержащихся в Паспорте, либо в Гарантийном талоне. Ремонтно-восстановительные работы либо замена частей производятся, как правило, по месту установки ванны и при наличии доступа к ней, обусловленного в указанных выше сопроводительных документах. Вывоз ванны производится только в тех случаях, когда этого требует технология работ. Замена основной части изделия (чаши) производится в аналогичном порядке.

При покупке изделия необходимо сверить номер изделия (см. шильдик снизу чаши) и номер изделия по паспорту. Оба номера должны быть идентичны.

В случае отсутствия номера на чаше гарантийные обязательства предприятие-изготовитель не поддерживает.

При покупке проверить товар на предмет соответствия заказу, отсутствия механических повреждений, комплектности, наличие сопроводительной и гарантийной документации. По механическим повреждениям, обнаруженным после, претензии не принимаются. Претензии по внешнему виду доставляемого товара, в соответствии со ст.458 и 459 ГК РФ, вы можете предъявить только до передачи товара продавцом и подписания соответствующих документов, утверждающих об этом.

Вся продукция компании сертифицирована.

УслОВИЯ гарантии.

  - Гарантийный срок на изделие, установленный производителем, указан в разделе 13 (таблица 1) и исчисляется со дня покупки.

На стекло и стеклянные дверцы гарантии нет. Принимаются покупателем непосредственно в магазине.

  - Срок службы основного изделия (чаша ванны) установлен производителем - 10 лет, а срок службы комплектующих по продолжительности установлен равным гарантийному сроку, указанному в разделе 13 (таблица 1) на соответствующие комплектующие.

По истечении срока службы дальнейшая эксплуатация изделия возможна после проведения сервисного обслуживания предприятием-изготовителем, иначе предприятие-изготовитель не несет ответственности за возникновение опасности для жизни и здоровья потребителя, а также его имущества.

  - Изделие снимается с гарантии в случаях:

- Если изделие собиралось, устанавливалось и подключалось сторонними лицами, не имеющими сертификата компании.

- Если изделие, предназначенное и приобретаемое для личных (бытовых, семейных) нужд, используется в целях извлечения прибыли, для производственных нужд, а также для иных нужд, не соответствующих его прямому назначению.

- В случае нарушения правил и условий транспортировки, хранения и эксплуатации изделия, изложенных в паспорте (инструкции по эксплуатации).

- Если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта или иных действий третьих лиц: строителей и т.п. приведших к утрате потребительских качеств изделия.

- Если обнаружены изменения в конструкции или схемах, установленных изготовителем (например, установка дополнительных элементов без письменного согласия завода-изготовителя).

- Если изделие подвергалось разборке (например, когда ванна снимается с рамы для заноса в ванную комнату).

- Если утерян паспорт или гарантийный талон на изделие.

  - Гарантия не распространяется на расходные материалы, комплект принадлежностей, аксессуары, душевые шланги, декоративные элементы и др. и/или на следующие неисправности:

- Механические повреждения (царапины, трещины, сколы и т.п.).

- Повреждения, вызванные попаданием внутрь систем изделия посторонних предметов, химически активных веществ, насекомых и т.п.

- Повреждения, вызванные стихией, пожарами, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (гидравлический удар в водопроводной сети, засорение канализации и водопроводной сети и др.).

- Повреждения, вызванные несоответствием стандартам водопроводных и канализационных сетей.

- Повреждения, вызванные использованием нестандартных или некачественных расходных материалов, запасных частей, комплектующих, гигиенических принадлежностей и аксессуаров.

- Повреждения электрооборудования, вызванные резкими скачками напряжения в электрической сети;

  - Изготовитель не оплачивает расходы по обеспечению свободного доступа к узлам и агрегатам изделий для их ремонта, по установке и перестановке замурованных изделий.

  - Требуйте у сертифицированных специалистов по установке и обслуживанию внести все необходимые сведения об установке и проведении техобслуживания в гарантийный талон (проверяйте сертификационное удостоверение и срок, на который оно выдано, номер сертификационного удостоверения должен быть внесён в гарантийный талон).

  - Установка (сборка, подключение и т.д.) изделий, замена деталей, имеющих ограниченный ресурс, осуществляется как платная услуга.

  - Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесённый продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это повреждение произошло в результате: установки изделия не квалифицированным специалистами, не соблюдения правил и условий эксплуатации, умышленных или неосторожных действий потребителя и третьих лиц (квалифицированный специалист имеет сертификат с определённым сроком действия, выданным заводом изготовителем).

  - Изготовитель дает гарантию на чашу ванны при соблюдении требований, указанных в п. 5 данного паспорта.

  - На изделия, устанавливаемые в местах коллективного или коммерческого использования, условия гарантийного обслуживания в данном случае оговариваются отдельно с производителем в форме договора.

  - Запрещается располагать посторонние предметы над элементами управления: кнопками, дисплеями, контроллерами управления и пр. При попадании на них воды, мыльной пены и других предметов может произойти самовключение или самовыключение изделия или даже его поломка. Это не является неисправностью, и гарантия в таком случае на изделие не распространяется.

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признано годным к эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право на технические изменения продукции, не ухудшающее эксплуатационных качеств товара, без уведомления потребителя.

Срок гарантийного обслуживания изделия

Таблица 1

|  | Ванна WACHTER | Чаша ванны, рама-подставка, система гидромассажа – 3 года гарантии с даты продажи. Пневмокнопка – 6 мес. |
| --- | --- | --- |
|  | Смеситель | Гарантия – 3 года при наличии фильтра грубой очистки и при условии, что он входит в комплектацию изделия и установлен на заводе-изготовителе. |
|  | Слив-перелив | Гарантия – 1 год при наличии фильтра грубой очистки и при условии, что он входит в комплектацию изделия и установлен на заводе-изготовителе. |
|  | Изделия для коммерческих целей | При использовании изделия в коммерческих целях- гарантия 6 месяцев на всё изделие. |
|  | На покрытия хромом, бронзой и золотом производитель гарантии не дает, ввиду отсутствия контроля по применению химических средств для их чистки. |
|  | На расходные материалы (душевые лейки, шланги, фильтры, прокладки, подголовники и т.д.) и декоративные элементы со стразами/камушками, если таковые имеются, гарантия не распространяется. |
|  | Стекло (стеклянные дверцы) принимаются покупателем непосредственно в магазине или при монтаже (гарантия не распространяется). |
|  | Установка изделия должна производиться только сертифицированными специалистами компании. Гарантия распространяется на приобретённое изделие только при соблюдении требований производителя, изложенных в паспорте (инструкции по эксплуатации). Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение гарантийного срока документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный чек, кассовый чек, паспорт (инструкцию по эксплуатации)). |

ОТМЕТКИ О СБОРКЕ, УСТАНОВКЕ И ПОДКЛЮЧЕНИИ

После сборки, установки и подключения сервисный мастер обязан провести проверку работоспособности функциональных элементов изделия в присутствии клиента, после чего клиент выполняет приёмку изделия.

Требуйте у специалистов по установке и обслуживанию внести все необходимые сведения об установке и проведении техобслуживания в гарантийный талон и гарантийное свидетельство.

Адрес предприятия-изготовителя

Предприятие-изготовитель ООО «Радомир».

Юридический адрес: 109052, г. Москва, Рязанский проспект, д.2, стр.2

Производство: 601911, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Еловая, д.25.

Адреса сервисных центров

Подробную информацию Вы можете узнать на сайте www.radomir.ru

В других городах – обращайтесь в торговые организации, где Вы приобрели товар.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

(остается у покупателя)

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, требуйте от продавца полностью заполнять гарантийный талон, гарантийное свидетельство и талон повторного визита, проверяйте правильность указанных данных.

Заполняется предприятием-изготовителем Модель __________________ Доп. опции Заводской номер ОТК, дата Подпись М.П.

Заполняется фирмой-продавцом

Дата продажи Фирма-продавец Адрес фирмы __________________________ __________________________ ФИО продавца Телефон Подпись М.П.

Заполняется сервис-мастером (в случае установки сервисной фирмой) Название сервисной фирмы ФИО мастера Номер сертификата (если есть) Контактный телефон Дата визита Подпись М.П.

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО №________________

(передается производителю)

| Отрывной талон Отрывной талон Отрывной талон | Заполняется предприятием-изготовителем Модель _________________ Доп. опции Заводской номер ОТК, дата М.П. | Отрывной талон Отрывной талон Отрывной талон |
| --- | --- | --- |
|  | Заполняется фирмой-продавцом |  |
|  | Дата продажи Фирма-продавец Адрес фирмы _____________________________ _____________________________ ФИО продавца Телефон Подпись М.П. |  |
|  | Заполняется сервис-мастером (в случае установки сервисной фирмой) Название сервисной фирмы ФИО мастера Номер сертификата (если есть) Контактный телефон Дата визита Подпись М.П. |  |
|  | С гарантией ознакомлен, претензий по комплектации и внешнему виду не имею: Дата Подпись ФИО покупателя Тел. покупателя Адрес покупателя |  |

ПОВТОРНЫЙ ВИЗИТ

ПОВТОРНЫЙ ВИЗИТ

| Название сервисной фирмы |  |
| --- | --- |
| ФИО мастера |  |
| Номер сертификата (если есть) |  |
| Контактный телефон |  |
| Дата визита |  |
| Подпись | М.П. |

ПОВТОРНЫЙ ВИЗИТ

| Название сервисной фирмы |  |
| --- | --- |
| ФИО мастера |  |
| Номер сертификата (если есть) |  |
| Контактный телефон |  |
| Дата визита |  |
| Подпись | М.П. |

ПОВТОРНЫЙ ВИЗИТ

| Название сервисной фирмы |  |
| --- | --- |
| ФИО мастера |  |
| Номер сертификата (если есть) |  |
| Контактный телефон |  |
| Дата визита |  |
| Подпись | М.П. |