## ИНСТРУКЦИЯ

## ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

## НА СМЕСИТЕЛЬ

## 2017 год

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изделие предназначено для смешивания, пуска, остановки и регулирования количества и температуры вытекающей воды.

# Наиболее важные технические характеристики:

  - Рабочая температура – до 80º С

  - Рабочее давление – 0,4 Мпа (свыше указанного давления требуется установка регулятора давления).

  - Размер резьбы подсоединения гибких подводок к водопроводу – 1/2"

  - Группа по параметру герметичности – II.

  - Пропускная способность излива – 12-15л/мин (зависит от давления в водопроводной системе).

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Смеситель состоит из следующих составляющих частей:

- Излив – 1 шт.;

- Душевая лейка с гнездом для душевой лейки;

- Переключатель режимов работы – 1 шт.;

- Смеситель – 1 шт. или ручки включения горячей и холодной воды – по 1 шт.

ПРИМЕЧАНИЕ: Изготовитель сохраняет за собой право на конструктивные изменения, не ухудшающие качество и эксплуатационные показатели изделия.

- МОНТАЖ

Смеситель находится в отдельной коробке во избежание повреждения при транспортировке.

Для установки смесителя на ванну соблюдайте следую инструкцию:

- Вынуть каждый элемент смесителя из коробки и снять защитную упаковку.

- Разобрать каждую деталь смесителя. Для этого отсоединить верхнюю декоративную часть элементов от основания, с помощью шестигранного ключа (или отвертки) открутить вращающиеся части от переключателя и смесителей. Далее снять декоративные накладки с основания (резьбовое соединение).

- Нанести тонкий слой силикона на нижнюю часть ванны вокруг отверстия, в которое вставляется элемент смесителя.

- Вставить основание смесителя в соответствующее отверстие.

- Надеть декоративную накладку на основание и затянуть стопорную гайку. Натяжение не должно быть слишком сильным, чтобы не повредить саму ванну и не сорвать резьбу на смесителе.

- Надеть вращающиеся части и закрепить с помощью винта.

- Подсоединить с помощью гибкой подводки или металлопластиковой трубы к переключателю смесители и шланг душевой лейки. Переключатель подсоединить к выводам горячего и холодного водоснабжения.

ВНИМАНИЕ: Нижняя пара выводов на переключателе (выход) предназначена для подсоединения излива и лейки. Боковая пара выводов на переключателе (вход) предназначена для подсоединения смесителей.

ВНИМАНИЕ: В некоторых видах смесителей в комплект входит переходник для подсоединения шланга душевой лейки.

- Проверить соединения на отсутствие протечек.

- ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Вода начинает течь при поднятии/повороте ручки смесителя. Выбор способа наполнения ванны (через излив или душевую лейку) производится поворотом переключателя до характерного щелчка по или против часовой стрелки.

# ВНИМАНИЕ!

Во избежание нарушения защитно-декоративного покрытия не допускаются механические повреждения смесителя и его чистка с применением агрессивных жидкостей или абразивных веществ. Для сохранения привлекательного блеска хромированных деталей, рекомендуется периодически протирать их тканью, смоченной в мыльной воде, с последующей протиркой сухой мягкой тканью.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| НЕИСПРАВНОСТИ | ПРИЧИНЫ | СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| После останова воды, течь из излива продолжается | Попадание механических частиц в картридж | Прочистка картриджа Замена картриджа |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии на продукцию – 1 год с даты продажи (печать организации и фамилия продавца обязательны) при наличии в системе фильтров грубой и тонкой очистки.

# Условия гарантии:

- Изготовитель гарантирует бесперебойную работу изделия при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

- При возникновении неисправностей, замене подлежит только вышедший из строя элемент смесителя.

- Гарантийному ремонту не подлежат механические повреждения корпуса смесителя.

- При монтаже необходимо установить предварительные фильтры грубой и тонкой (до 1мкр) очистки воды во избежание выхода из строя картриджа смесителя из-за попадания ржавчины и мелких жестких предметов, находящихся в водопроводной системе.

- Непосредственно при подключении смесителя к водопроводной магистрали произвести слив небольшого количества воды, чтобы прочистить участки труб от кранов до места подключения гибкой подводки.

- Сразу после установки смесителя, необходимо медленно открыть воду на полную мощность и дать ей «протечь» в течение 20-30 секунд.

- Адреса центров сервисного и гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте www.radomir.ru

В других городах — обращайтесь в торговые организации, где Вы приобрели ванну.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(ФИО и подпись покупателя)